Памятка для проведения регламентных операций в SAP R/3

| Вид регл. операции | Кр. описание архивации | Расписание |
| --- | --- | --- |
| Архивация логов БД | Архивация производится командой ontape –a , без архивации текущего лога, на основании оценки свободных логов. Устройство архивации определяет параметр LTAPEDEV в ONCONFIG’е | Контролировать состояние журналов несколько раз в день, при необходимости архивировать |
| Архивация данных БД | Архивация производится командой ontape –s –L 0 (для архива 0-го уровня), в результате чего все dbspace’ы (как системные, так и с пользовательскими данными) архивируются на стример (устройство архивации определяет параметр TAPEDEV в ONCONFIG’е) | Архивация производится раз в два-три дня |
| Архивация ОС, СУБД, файлов инстанции и данных БД | Архивация производится утилитой BackUp входящей в поставку Win2000 (как в Advanced Server, так и в Professional). Для проведения архивации необходимо остановить систему SAP R/3 (через SAPMMC), остановить Информикс ( SAPDBA или через Services) и перезагрузить сервер в резервную ОС (Win2000 Professional). Далее в Backup Wizard’е выбрать необходимые файлы для архивирования (swap-файлы Pagefile.sys архивировать естественно не нужно) . целесообразно архивировать с верификацией данных | Не реже одного раза в месяц, в выходной день |
| Экспортирование реестра Win2000 Ad. Server | Для наличия копии реестра ОС нужно производить его экспорт (Пункт меню в команде regedit) | Ежемесячно |
| Резервное копирование профилей SAP R/3 (default.pfl и т. д.) и файла Onconfig |  | Еженедельно |
| Проверка базы на соответствие методом oncheck | По предыдущему опыту, для проверки целостности таблиц и индексов можно использовать команду oncheck –ciIdD krd , но для данного случая надо пользоваться sapdba или через тр. DB13 | Ежемесячно, в выходной день |

## Описание по механизму Логирования.

## Журналы логирования хранят информацию о проводящихся транзакциях.

## Все логи (файлы журнала) хранятся в logdbs (chunk E:\informix\KRD\sapdata\logdbs.000 на RAID-1). Размер logdbs равен 1.200.000 Kb , начальный размер одного файла и их количество определяются параметрами ONCONFIG – Logsize и Logfiles. В нашем случае начальный размер одного лог-файла был увеличен (с помощью onparams) с 500 (в нынешнем ONCONFIG’е фигурирует старый параметр 500 Kb) до 15000 Kb ( проверить можно по команде

## onstat – l  (в пункте size размер дан в page’ах (для Windows NT – 1 page = 4096 b, для Unix – 1 page = 2048 b))) .

## Параметр Logfiles = 79 . Должно выполняться выражение Logdbs > Logfiles * Logsize . Для архивации с помощью ontape, предпочтительней применять полную архивацию нуждающихся в архивировании лог-файлов (ontape -a), а не непрерывное копирование (ontape -c)