Установка и настройка внешней почты на SAP R/3 (через IMGW)

Стратегия построения

Существуют различные стратегии настройки внешней почты. Были рассмотрены и

частично опробованы следующие варианты:

- IMGW и SAP на одном сервере. Для Unix-системы это был бы самый лучший вариант, но для Windows-системы возникли некоторые проблемы при настройке Metainfo Sendmail. Мэйлер отказывался проталкивать письма, ссылаясь на ошибки определения DNS адресов. Были предприняты попытки настройки DNS сервера непосредственно на Windows (с SAPом), но и после них Metainfo Sendmail не заработал. Таким образом, данный метод нам не подошел.

Согласно рекомендациям с форума (http://www.sapfans.com/forums/login.php),

можно было бы использовать  встроенную SMTP службу (в поставке IIS) – справку

можно найти на c:\winnt\help\mail.chm. hint: "inetpub\mailroot\pickup directory".

Необходимо было бы написать .bat скрипт. Данная рекомендация не проверялась.

- SAP инстанция и IMGW на отдельных серверах. Для данного случая

предпочтительно использовать IMGW на Unix-сервере с родным Sendmail’ом, а не

клоном на Windows. Данный вариант предусматривает, что IMGW будет

соединяться  с  SAP инстанцией через RFC соединение используя механизмы

удаленного управления (remsh или rsh – устанавливается параметрами профиля). При тестировании RFC соединения для данной конфигурации у нас получалась ошибка:

timeout during allocate / CPI-C error CM_RESOURCE_FAILURE_RETRY. 
no connect of TP /usr/local/bin/sap_email.sh

Связано это было с необходимостью настройки механизма remote shell, причем в

OSS нотах (№10403) было упомянуто, что в стандартной конфигурации Windows

NT/2000 механизм remote shell недоступен. От этого варианта тоже решили

отказаться.

с)	SAP инстанция и IMGW + SAP GW на отдельных серверах. Данный вариант хорош тем, что RFC соединение производится через SAP Gateway, установленный на сервере с IMGW. На SAP инстанции указывается запускаемый файл (shell скрипт) на целевом хосте и Gateway сервис (шлюз) на том же хосте. Таким образом соединение происходит между двумя SAP Gateway сервисами. В настоящий момент используется именно эта конфигурация.

# SAP Office

# SAP Connect (INT-mail)

# SAP GW (primergy_mail)

# sapgw00     TCP/IP between KRD & JSC

SAP GW (JSC stand-alone)

mlsomail	       mlsoadm	    mlunxsnd

# Этапы инсталляции

- Создание RFC пользователя ответственного за прием почты. В 010 манданте создан пользователь MAIL_ADMIN с типом пользователя – Связь (CPIC). В дальнейшем этот пользователь идентифицируется в конфигурационном файле IMGW. (usr/local/bin/KRG_mailconfig).

- Разархивирование (при необходимости) и установка файлов IMGW (mlsomadm, mlsomail, mlunxsnd) на Unix-сервер (Linux Red hat 7.2 – jsc.sf.energy.gov.ua (10.111.1.2)). Версия IMGW для Unix скачивалась с SAP-Net (см. в разделе патчей). Записываем эти три файла в любой каталог, присутствующий в глобальном пути (каталог исполняемых файлов) – usr/local/bin .

Задав соответствующие полномочия файлам, сгенерировали конфигурационный файл – KRG_mailconfig командой mlsomadm  KRG_mailconfig

Содержание файла KRG_mailconfig:

Parameters for inbound mail (program mlsomail)

----------------------------------------------

System Name [KRD] :

Client [010] :

Username [MAIL_ADMIN] :

Password [********] :

Language [E] :

Load Balancing [N] :

Hostname [primergy] :

System Number [00] :

Gateway Hostname [jsc] :

Gateway Service [sapgw00] :

Use SAP Router [N] :

Set Bcc Flag on Envelope-only Recipients [N] :

Trace Level (Inbound) [3] :

Trace File (Inbound) [/usr/local/bin/tracein.trc] :

Parameters for outbound mail (program mlunxsnd)

-----------------------------------------------

Sendmail Command [/usr/lib/sendmail -i -f<SENDER_ADDRESS>] :

Codepage [WINDOWS-1251] :

Generate Notification Request Headers [N] :

Trace Level (Outbound) [1] :

Trace File (Outbound) [/usr/local/bin/traceout.trc] :

- Установка SAP stand-alone Gateway на Linux сервер (JSC). Название системы выбрано KRG. Инсталляция Gateway находится на Presentation CD (Frontend - GUI) (Unix-Gateway на CD с Java-GUI под Linux). Запускается install.sh, который разархивирует инсталляцию в указанный каталог, а затем запускается r3setup.bat с параметром gateway.r3s. При инсталляции пришлось вручную создать символическую ссылку на /usr/sap (~sapmnt), командой ln –s ...

Созданы скрипты для автоматического запуска  SAP Gateway.

startgw.sh -

#!/bin/sh

./gwrd -force pf=KRG_G00_jsc  &

Для обработки почты Sap Gateway должен работать в фоновом режиме

(daemon - &).

- Создание и тестирование RFC соединения с типом активации start (см Документацию) – SM59 - TCP/IP - primergy_mail. Выбран запуск на эксплицитном

хосте, в качестве программы используется .sh скрипт - /usr/local/bin/sap_email.sh

sap_email.sh –

#!/bin/sh

GWCONFIG=/usr/local/bin/KRG_mailconfig

export GWCONFIG

export GWTRACE=3

export GWTRACEIN=/usr/local/bin/KRG_mailtrace.trc

/usr/local/bin/mlunxsnd $*

Указан так же шлюз – sapgw00 на JSC (stand-alone GW) и имя сервера – JSC.

Тест соединения удачен.

- Отредактирован файл sendmail.cf (/etc) в соответсвии с рекомендациями SAP и своими замечаниями.

Добавлено правило (после правил Mlocal … MFax):

Msap,        P=/usr/local/bin/mlsomail, F=DFMPlLms, L=990, S=10, R=20,

A=mlsomail /usr/local/bin/KRG_mailconfig $u

(F=DFMPlLms – l – это латинская маленькая L)

Добавлено правило передачи почты (Ruleset 0,  после $0)

# pass SAPOffice mail to mlsomail

R$+<@krd.sf.energy.gov.ua>      $#sap$:$1@krd.sf.energy.gov.ua

#   Internetmails to R/3

R$+<@krd>       $#sap$:$1@krd.sf.energy.gov.ua

#   Internetmails to R/3

#  закоментировано мной при настройке почты (некорректно добавлялось в адреса).

Добавлено правило в Ruleset 96 (после $96)

#handle SAPOffice Internet Gateway destinations

R$*<@krd$*>     $@$1<@krd$2>

- Настройка внешних адресов пользователей:

SU01->Адрес->Связь->Интернет адрес и Вид связи или через SO12.

Вид связи должен быть либо remote-mail либо Почт.Отправ(письмо). Во избежание циклирования писем, не устанавливать Вид Связи в Интернет-ЭлПчт(smtp).

- Настройка SAP Connect для отправки почты. Запускаем SCOT, cоздаем node (mail), присваиваем данному node RFC соединение Primergy_mail. Выбираем Интернет в качестве поддерживаемого типа адреса (в свойствах node). Тест ПО не поддерживается, так что проводить его не нужно. Планируем задание по обработке очереди (External_mail_send с интервалом в 5 минут) выбирая Ракурс->Задания (или по SM36).

- Установка переадресации внешней почты. Заппускаем SO28 и определяем правила распределения входящей внешней почты. (АльтернативнаяЗапись устанавливается на всю оставшуюся почту).